HJ118电子计时计数器

使用说明书

采用：现代微处理器技术

先进的SMT生产工艺

具有：双8位液晶（LCD）显示

加减计数功能

比例显示，比例输出功能

计时功能

优异的抗干扰性能

无需电池，存储数据保持十年。

青 岛 海 泰 自 动 化 仪 表 有 限 公 司

地址：青岛市崂山区株洲路190号

邮编：266101

电话：（0532）88706060 84877288  84873666

传真：（0532）4891445

网址：www.qd-hitech.com

邮箱：hitech@qd-hitech.com

1、概述：

HJ118型电子计数器是我公司针对中国市场最新研制的计数器，它采用高度集成化的贴片元件，占用空间小，却能提供多种功能，可以满足各种特殊的使用要求。双八位LCD显示，可以广泛应用于包装、印刷、纺织、机械等行业。

2、功能介绍：

HJ118型电子计数器包含单预置比例计数器和单预置定时计时器两项功能。对于计数功能：用户可以使用键盘输入预置值和比例参数，当计数值等于或超过预置值，就有信号输出。信号由继电器输出，用户可使用该信号来控制其他设备以实现自动化。该计数器可根据用户需要，设为递增，递减双向计数或是否自动循环计数等状态。对于计时功能：用户可以使用键盘输入预置时间，定时输出。可以设置正计时倒计时是否循环计时等状态。

该计数器设有记忆功能，当计数器掉电后，记录的数据被记忆不丢失。

3、技术参数：

显        示：				LCD显示

位        数：				双8位

字        高：				7毫米

电 源  电 压：		    	直流12V-24V

数 据  保 存：		   	约10年

门 槛  电 压：		   	高电平≥5伏   低电平≤1伏

触   发   沿：				下降沿

计  数 频 率：	      	30Hz或5000Hz

占   空   比：          1：1

信号输出时间：          50ms～2500ms 或稳态

预置比例范围：          0.001 ～ 9.999

最大计时范围：          0～999999-59-59 ；

显示方式：              方式1： hhhhhh.mm (时-分)

方式2： hh-mm-ss (时-分-秒)

工 作  温 度：		   	-5℃——+50℃

存 储  温 度：			   -10℃——+60℃

4、接线与开孔尺寸：

接线脚

1：地                    （0V）

2: 计时复位输入          （RESET）

3：计时信号输入          （H-INPUT）

4：计数器复位            （RESET）

5：计数信号输入           (C-INPUT)

6: 门控                  （加减控制）

7：传感器电源            （+12V，DC）

8：定时继电器信号输出    （常开）

9：定时继电器信号输出    （公共端）

10：计数继电器信号输出   （常开）

11：计数继电器信号输出   （公共端）

12：计数继电器信号输出   （常闭）

13：电源正               （12V-24V）

14：电源负               （0V）

5、显示器:

该计数器设有双8位LCD液晶显示器，用于显示当前的计数值、定时值和其他信息。

6、键盘与编程开关:

6.1、键盘：

该计数器键盘由4个按键组成，面对计数器从左到右分别是上调键“(”（以下简称上调键），光标循环右移键“(”（以下简称光标键）；复位键“R”(以下简称R键)；和功能键“P”（以下简称P键）。

6.2、编程开关：

该计数器设有9个选择开关，选择计数器的功能及工作方式，

拨码开关状态                              连通     断开

a，开关1:  计时模式                  可选  HM   与  HMS

b, 开关2： 倒计时                    可选  OFF  与  ON

c, 开关3： 计时循环                  可选  OFF  与  ON

d, 开关4： 计时脉冲沿                可选  PNP  与  NPN

e, 开关5： 计数脉冲沿                可选  PNP  与  NPN

f, 开关6： 计数循环                  可选  OFF  与  ON

g, 开关7： 计数频率                  可选  30HZ 与  5KHZ

h, 开关8： 锁键盘                    可选  OFF  与  ON

i, 开关9： 锁复位                    可选  OFF  与  ON

注意：在拨动编程开关后，应重新上电（关掉电源，LCD显示消失后，需稍微等一两秒钟确保电容放完电后，再上电），才能有效。

各位开关功能如下：

开关1：显示计时模式

HM只显示小时和分钟，小时占6位，分钟占2位。显示为hhhhhh.mm。最大计时时间是999999小时59分钟59秒，秒没有显示。

HMS显示时、分、秒，其中时、分、秒各占2位。显示为hh-mm-ss。最大计时时间是99小时59分钟59秒。

注意：从HM模式切换到HMS时，有效小时位如果超过两位，将只保留小时的最后两位。

开关2：计时模式

“OFF”选择正计时，“ON”选择倒计时。

开关3：计时循环设置

开关在“ON”上，当正计时，时间到达预置时间，将重新从0开始计时；当倒计时，时间减到0，将从预置时间开始重新倒计时。

开关在“OFF”上，正计时，计数器将一直计时到最大时间（由开关1决定），然后重新从零开始计时。倒计时，时间减到0时，将从最大时间（由开关1决定）开始重新倒计时。

开关4：计时输入信号类型

可选择PNP（上升沿）或者NPN（下降沿）开启计时，如果选择上升沿开启计时，那么自动的下降沿停止计时。如果选择下降沿开启计时，那么自动的上升沿停止计时。

开关5：计数输入信号类型，PNP型上升沿触发，NPN型下降沿触发。

开关6：计数循环设置

开关在“ON”上，当正计数值到达预置数，将重新从0开始计数；当减计数减到0，将从预置数开始重新减计数。

开关在“OFF”上，当正计数时，计数器一直计数到最大数99999999，然后从零开始计数；当减计数时，计数器一直减到0，然后从最大数99999999开始重新减计数。

开关7：计数频率（输入5KHz/30Hz）选择

此开关对计数输入脚可设置为：最大5KHz频率的电脉冲信号或最大30Hz频率的机械脉冲信号。

开关8：键盘封锁

开关在“ON”上计数器不能通过键盘进行除复位外的计数/计时的相关设置，开关在“OFF”上，计数器可通过键盘设置。

开关9：复位键盘封锁

开关在“ON”上计数器不能通过键盘进行计数/计时复位，开关在“OFF”上，计数器可通过键盘复位。

7.1、计时脉冲信号：

当计数器的计时信号输入端（接线脚 3）施加脉冲信号，计数器进行计时。此计时信号输入端对信号进行了整形。可以用于机械触点式脉冲发生器。

7.2、计时复位信号输入：

当计数器的复位信号输入端（接线脚 2）施加低电平信号，计数器复位到初始状态-----零或预置值，正计时时复位到0，倒计时时置位到预置数。此计时复位输入端对信号进行了整形。可以用于机械触点式脉冲发生器。计数器计时复位特性是静态的，即当出现复位输入时，计数器不计时。计时输出被清除。

8.1、计数脉冲信号：

当计数器的计数信号输入端（接线脚 5）施加脉冲信号，计数器进行计数。可用各种通用脉冲发生器（如：接近开关、光电开关、轴编码器等）驱动计数器，其最大计数频率为5KHz。当脉冲发生器为机械触点式时，为防止杂波干扰，必须对输入信号进行整形，用编程开关7可设置整形输入（见6.2编程开关）。

8.2、门控信号输入：

计数器的门控端（接线脚 6）控制着每一个计数信号的加与减。当门控脚加高电平（或空脚时），从计数脚接收脉冲进行加计数。当门控脚为0V，从计数脚接收脉冲进行减计数。门控信号可以是连续不变的高、低电平，也可以是不同频率的脉冲，其最高频率为5KHz，当门控信号为机械触点式时，为防止杂波干扰，必须对输入信号进行整形，用编程开关7可设置整形输入（见6.2编程开关）。

这个功能使得计数器的计数方向可由外部控制。

8.3、计数复位信号输入：

当计数器的复位信号输入端（接线脚 4）施加低电平信号，计数器复位到初始状态-----零或预置值，加计数时复位到零，减计数时置位到预置数，复位的最大频率为5KHz。当复位信号为机械触点式时，为防止杂波干扰，必须对输入信号进行整形，用编程开关7可设置整形输入（见6.2编程开关）。计数器复位特性是静态的，即当出现复位输入时，计数器不计数。输出通过键盘或外部信号复位被清除，通过和比例数相乘所得的非整数余数不显示，并在每次复位时被清除。

9、控制输出：

当计数器的计数\计时值，加计数\计时时，达到预置值；减计数\计时是减到零，将发出控制信号（继电器形式），信号的持续时间由相应的继电器动作时间设置而定。信号输出范围是0.05S-2.5S，设置为0时是稳态输出。

10、编程：

编程流程图：

带“C-”的表示是计数设置，带“H-”的表示是计时设置。

在指示状态时，双行显示的第一行显示当前计数值。第二行显示计时值。

在编程状态时，第一行显示需要编程的数据（包括计数/计时数据），第二行显示状态代码。

循环从指示状态开始，每按一下“P”键，就从当前状态移到下一状态。直接进入编辑状态。

编辑状态下，计数器显示最新的数据，被选择的位上最新值闪烁，如果不按“(”或“(”键5秒后显示会自动恢复到当前计数值。

按“(”键选择值，同时用作上翻键，切换计时设置和计数设置。

按“(”键选择下一个欲修改的位

重复此过程直至完成编程数

如果在送入编程数的过程中出了一个错误，可根据上述过程，调整到错误位，进行更正。如果不想改动某一状态上的编程数，可按一下“P”，进入下一状态，而不要按“(”键。

利用“P”键选择了所有状态之后，再按一下“P”，会重新回至初始状态。

按键复位

当没有锁复位时，在任何状态下，同时按下“(”键和“R”键将进行计数复位/置位；同时按下“(”键和“R”键将进行计时复位/置位。计数复位/置位时，不再进行计数。计时复位/置位时不再进行计时。

各编程状态的功能描述

计数/计时预置数：PrE（C-PrE、H-PrE）

当计数/计时脉冲与PrE相同时，计数/计时输出端OUT响应

计数器根据开关状态和输入情况进入相应的计数/计时复位状态。

计数/计时修正：COR（C-COR、H-COR）

在修正过程中第一行显示的数据可以被修改或重新设置成任何数。

注：如果此时显示值和预置数中的某个相等，将无信号输出，不会发生预置数到达后的外部执行操作。

预置比例数：C-PSC

预置比例数是个可调整的乘法因子，通过它可使得进入计数器的脉冲数转换成实用的单位来显示，其值从0.001—9.999。

输出信号宽度：SgL（C-SgL、H-SgL）

输出信号宽度设置范围是0.05秒-2.5秒，最小时间间隔是0.05秒。当信号宽度设置为0时，输出为稳态输出。设置过程中程序会自动对超出范围的数据进行修改。

注意：在编程状态下，计数器不再计数、计时。只有在指示状态下，才可以。

11、比例数的使用：

本计数器是一款比例计数器，

其计数值(整数和小数)=计数脉冲X 比例数(整数和小数)

显示数=计数值(整数)

11.1、使用举例：

例：一测量计每100升发出173个脉冲信号，要显示实际的流量数“升”而脉冲数，一般可用下面的公式，将脉冲序列数转换成实际显示值。

脉冲数X比例数=显示值    或	比例数=显示值/脉冲数。

上例中 比例数（scale）=100升/173=0.578

则 设置比例数=0.578

使用结果列表：

| 脉冲输入 | 计算结果 | 显示值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.578 | 0 |
| 2 | 1.156 | 1 |
| 3 | 1.734 | 1 |
| 4 | 2.312 | 2 |
| 5 | 2.89 | 2 |
| 6 | 3.468 | 3 |
| 7 | 4.046 | 4 |
| 8 | ¨¨¨ | ¨¨¨ |

12、初次使用时应注意以下事项：

使用本产品前应先详细阅读说明书，

初次使用前请先检查以下几点：

——电源电压正常吗？

——输入脉冲符合门槛电压要求吗？

——最大计数频率设定了吗？使用频率是否超出了设定值？

13、特别注意:

用户在使用过程中如遇到自己不能处理的问题，请及时与厂家联系，计数器出现故障请寄回厂家修理，不要自行拆装，以免损坏计数器。

# Text boxes

H-SET

计时设置

C-SET

计数设置

H-PrE

计时预置数

H-COR

计时修正

指示状态

H-SgL

计时输出信号宽度

编程状态

C-PrE

计数预置数

C-COR

计数修正

C-PSC

计数预置比例值

C-SgL

计数输出信号宽度