C308B型液晶电子计时器

使用说明书

青岛海泰自动化仪表有限公司

地址：青岛崂山区株洲路190号

电话：（0532）887060600  88706069传真：（0532）84891445

邮箱：hitech@hitechqd.com

1. 概述：

C308B型液晶电子计时器是我公司根据电子仪表市场需求最新研制的一款受控计时产品（以下简称计时器），它采用高度集成化的贴片元件，占用空间小，计时功能多，安装结构牢固可靠。

- 技术参数

显    示：  7段液晶显示

位    数：  8 位

字    高：  7毫米

电源电压：  DC 3V （内置3V电池）

计时范围：  0～99999-59-59 ；即从0到99999小时59分59秒

显示方式：  方式1： XXXXX-XX (时-分)

方式2： XX-XX-XX (时-分-秒)

工作温度：  -10 - +50℃

储存温度：  -20 - +60℃

3. 接线：

计数器的接线端子在计数器后面，接线端子从左至右1～7号导线压接要牢固，各接线端子功能如下：

端子 1： 3V（不可外接电压）

端子 2： 0V

端子 3： 计时控制信号     ;  (该端子与端子2短接后计时)

端子 4： 复位信号

端子 5： 强制复位            ;  (该端子与端子2短接后清除计时)

端子 6： 计时控制（AC）      ;  (该端子与端子7接交流220V可控制计时)

端子 7： 计时控制 (AC)       ;  (该端子与端子6接交流220V可控制计时)

- 安装尺寸：

5. 使用方法：

5.1复位（清0）：

5.1.1电信号复位（清0）：

当计时器接线端子4（复位信号）施加脉冲     信号或与接线端子2（0V）短路一会儿，计时器将清除现有的计时数，显示器显示：

显示方式1   （时-分）

|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

显示方式2    （时-分-秒)

|  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.2 按键复位（清0）

长时间（>5秒钟）按动计时器的按键，计时器将清除现有的计时数，

显示器显示：

| C | L | r | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2秒中后，自动返回到显示方式1或显示方式2（与复位前的显示方式相同）

5.2 计时：

5.2.1 电平控制计时

当计时器接线端子3（计时控制信号）施加脉冲      信号或与接线端子2（0V）短路，计时器将以秒为单位开始计时，在显示方式1中显示器中的横杠闪烁；在显示方式2中显示器中的秒位开始计时。接线端子3悬空将停止计时。

5.2.5交流电控制计时：

当计时器接线端子6与端子7 接入交流电(AC220V），计时器将以秒为单位开始计时，在显示方式1中显示器中的横杠闪烁；在显示方式2中显示器中的秒位开始计时。

5.3 显示方式的切换：

按动计时器的按键显示方式将切换：

方式1(时-分)--按键动作---方式2(时-分-秒)----按键动作----

5.4 更换电池时，取下电池后让计时器自行放电5分钟后再换上新电池。更换电池后如果出现死机现象，可通过2、5短接进行强制复位。

6. 特别注意：

用户在使用过程中如遇到自己不能处理的问题，请及时与厂家联系，计时器出现故障请寄回厂家进行修理，不要自行拆装，以免损坏计时器，计数器电池用完需要返回厂家更换，不要自行更换，内置电池不可充电使用，1、2脚不要加任何电压。