721B电子计数器

使用说明书

采用：现代微处理器技术

先进的SMT生产工艺

具有：4位数码管（LED）显示

累加计数功能

比例显示，比例输出功能

静止/动态显示功能

优异的抗干扰性能

无需电池，存储数据保持十年。

青 岛 海 泰 自 动 化 仪 表 有 限 公 司

地址：青岛市崂山区株洲路190号

邮编：266101

电话：（0532）88706060

传真：（0532）84891445

网址：www.qd-hitech.com

邮箱：hitech@hitechqd.com

1、概述：

721B型电子计数器是我公司在德国HENGSTLER公司的721型计数器的基础上，针对中国市场最新研制的计数器，它采用高度集成化的贴片元件，占用空间小，却能提供多种功能，可以满足各种特殊的使用要求。

五位数码管（LED）显示，清晰度高，易辨识，不易受温度及光线的影响，可以广泛应用于包装、印刷、纺织、机械等行业。

2、功能介绍：

721B型电子计数器是单预置比例计数器，用户可以使用键盘输入预置值和比例参数，当计数值等于或超过预置值，就有信号输出。信号由继电器输出，用户可使用该信号来控制其他设备以实现自动化。

该计数器可根据用户需要，设为递增，递减双向计数或是否自动循环计数等状态。该计数器设有记忆功能，当计数器掉电后，记录的数据被记忆不丢失。

3、技术参数：

显        示：				7段红色LED显示

位        数：				4位

字        高：				9.2毫米

电 源  电 压：		    	交流 220伏

数 据  保 存：		   	约10年

门 槛  电 压：		   	高电平≥5伏   低电平≤1伏

触   发   沿：				下降沿

计  数 频 率：	      	30Hz或5000Hz

占   空   比：          1：1

信号输出时间：          50ms～2500ms 或稳态

预置比例范围：          0.001 ～ 9.999

工 作  温 度：		   	-10℃——+50℃

存 储  温 度：			   -20℃——+70℃

4、接线与开孔尺寸：

接线脚

1：地                （0V）

2：门控              （加减控制，显示保持，阻断）

3: 复位              （RESET）

4: 传感器电源        （+12V，DC）

5：计数信号输入

6  电源              （220V AC+）

7：电源              （220V AC-）

8：继电器信号输出    （常闭）

9：继电器信号输出    （常开）

10：继电器信号输出   （公共端）

5、显示器:

该计数器设有4位LED数码管显示器，用于显示当前的计数值和其他信息。

6、键盘与编程开关:

6.1、键盘：

该计数器键盘由4个按键组成，面对计数器从左到右分别是功能键“E”（以下简称E键）；光标循环左移键“(”（以下简称光标键）；上调键“(”（以下简称上调键）和复位键“R”(以下简称R键)。

6.2、编程开关和电位器：

该计数器设有9个选择开关，选择计数器的功能及工作方式，

拨码开关状态                              断开     连通

a，开关1:  输入PNP  “pnp-input”     可选  PNP  与  NPN

b, 开关2： 阻断      “inhibit”       可选  OFF  与  ON

c, 开关3： 显示保持  “Display-hold”  可选  OFF  与  On

d, 开关4： 计数频率  “Input”         可选  5KHz 与  30Hz

e, 开关5： 按键复位封锁  “Key-Reset” 可选  Lock 与  ON

f, 开关6： 键盘封锁2  “Keyl2”        可选  OFF 与  ON

g, 开关7： 键盘封锁1  “Keyl1”        可选  OFF 与  ON

h, 开关8： 自动复位  “Auto-Reset”    可选  OFF 与  ON

i, 开关9： 复位置位  “Reset”         可选  Reset 与 Set

电位器输出  0.05s-2.5s 稳态

注意：在拨动编程开关后，应重新上电，才能有效。

各位开关功能如下：

开关1：输入信号类型，PNP型上升沿触发，NPN型下降沿触发（非计数信号）

开关2：门控（阻断，关/开）

此开关状态决定了在门控输入端加一有效电平时，计数输入是否被阻断。

门控功能允许计数过程中特殊情况下中止计数。

开关3：显示保持（显示停滞，关/开）

此开关状态决定了在门控输入端加一有效电平时，显示是否保持，显示保持时，继续输入计数信号，不会丢失，当门控输入端信号无效时继续显示运行值。

注意：开关2和3同时置成“ON”时，计数器将只执行阻断功能，不执行显示保持功能。

开关4：计数频率（输入5KHz/30Hz）选择

此开关对计数输入脚可设置为：最大5KHz频率的电脉冲信号或最大30Hz频率的机械脉冲信号。

开关5：复位键盘封锁

两位开关在“键盘复位封锁”上，计数器通过键盘不能复位，开关在“ON”上，计数器可通过键盘复位。

开关6,7：键盘封锁

两位开关不同的搭配，可实现对键盘不同内容进行保护性封锁，6,7开关位置和键盘封锁输入要求，列于表2

表2

A为键盘可调，L为不可调，即处于封锁状态，—为没有显示指示。

开关8：自动复位（开/关）：

单预置型开位上，计数到零或预置值时，自动置位或复位。

在关位上，计数器不能自动复位或置位，（计数器置位或复位将取决于开关的位置）

电位器：输出信号宽度：

在单稳态时，顺时针旋转电位器脉宽可调至约2.5秒，出厂时调至约1秒。双稳态，计数器达预置值时，输出稳态信号。

7、信号输入：

输入信号触发方式由开关1位置决定，开关1的位置在PNP状态时

开关1的位置在NPN状态时

8.1、计数脉冲信号：

当计数器的计数信号输入端（接线脚 5）施加脉冲信号，计数器进行计数。可用各种通用脉冲发生器（如：接近开关、光电开关、轴编码器等）驱动计数器，其最大计数频率为5KHz。当脉冲发生器为机械触点式时，为防止杂波干扰，必须对输入信号进行整形，用编程开关4可设置整形输入（见6.2编程开关）。

8.2、门控信号输入：

计数器的门控端（接线脚 2）控制着每一个计数信号的加与减，以正沿触发计数器为例，当计数信号与门控信号反相时计数器为加计数，计数信号与门控信号同相时则为加计数，门控信号可以是连续不变的高、低电平，也可以是不同频率的脉冲，其最高频率为5KHz，当门控信号为机械触点式时，为防止杂波干扰，必须对输入信号进行整形，用编程开关4可设置整形输入（见6.2编程开关）。

门控（阻断）功能

在门控脚加入有效电位，在开关“2”的状态在ON时，计数输入被截止，OFF时导通。

这种功能允许在计数过程中间断计数，计数脉冲被阻止在输入端，不进入计数值。

锁住显示：

在开关3为“ON”时，PNP状态下，门控脚加高电平，则显示保持

在开关3为“ON”时，NPN状态下，门控脚加低电平，则显示保持

但计数器继续计数，不会丢失信号。

此功能允许某一时刻能读出计数值而不影响计数过程和输出信号。

计数方向（加/减）控制功能：

在NPN状态下，当门控脚加高电平（或空脚时），从计数脚接收脉冲进行计数。当门控脚为0V，从计数脚接收脉冲进行减计数。

在PNP状态下，当门控脚为0V，从计数脚接收脉冲进行计数。当门控脚加高电平（或空脚时），从计数脚接收脉冲进行减计数。

这个功能使得计数器的计数方向可由外部控制。

8.3、复位信号输入：

当计数器的复位信号输入端（接线脚 3）施加脉冲信号，计数器复位到初始状态-----零或预置值，这将取决于编程开关9的选择（见6.2编程开关），复位的最大频率为5KHz。当复位信号为机械触点式时，为防止杂波干扰，必须对输入信号进行整形，用编程开关4可设置整形输入（见6.2编程开关）。计数器复位特性是静态的，即当出现复位输入时，计数器不计数。输出通过键盘或外部信号复位被清除，通过和比例数相乘所得的非整数余数不显示，并在每次复位时被清除。

9、控制输出：

当计数器的计数值，加计数时达到预置值；减计数是减到零，将发出控制信号（继电器形式），信号的持续时间由电位器的设置而定。

10、编程：

编程流程图：

单预置，循环从预置数P开始

每按一下“E”键，就从当前状态移到下一状态。某一状态被选中时，会首先显示当前的状态，2秒后自动进入编辑状态。进入新状态后2秒内按下“(”键或“(”键将直接进入编辑状态。

编辑状态下，计数器显示最新的数据，被选择的位上最新值闪烁，如果不按“(”或“(”键4秒后显示会自动恢复到当前计数值。

按“(”键选择值

按“(”键选择第二个欲修改的位

重复此过程直至完成编程数

如果在送入编程数的过程中出了一个错误，可根据上述过程，调整到错误位，进行更正。

如果不想改动某一状态上的编程数，可按一下“E”，进入下一状态，而不要按“(”键。

利用“E”键选择了所有状态之后，再按一下“E”，会重新回至初始状态。

各编程状态的功能描述

单预置：P

当计数脉冲与P相同时，输出端OUT响应

计数器根据开关状态和输入情况进入相应的置位或复位状态。

修正：COR

在修正过程中第一行显示的数据可以被修改或重新设置成任何数。

注：如果此时显示值和预置数中的某个相等，将无信号输出，不会发生预置数到达后的外部执行操作。

预置比例数：PSC

预置比例数是个可调整的乘法因子，通过它可使得进入计数器的脉冲数转换成实用的单位来显示，其值从0.001—9.999.

注意：在编程状态下，计数器不再计数。只有在指示状态下，才可以计数。

11、比例数的使用：

本计数器是一款比例计数器，

其计数值(整数和小数)=计数脉冲X 比例数(整数和小数)

显示数=计数值(整数)

11.1、使用举例：

例：一测量计每100升发出173个脉冲信号，要显示实际的流量数“升”而脉冲数，一般可用下面的公式，将脉冲序列数转换成实际显示值。

脉冲数X比例数=显示值    或	比例数=显示值/脉冲数。

上例中 比例数（scale）=100升/173=0.578

则 设置比例数=0.578

使用结果列表：

| 脉冲输入 | 计算结果 | 显示值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.578 | 0 |
| 2 | 1.156 | 1 |
| 3 | 1.734 | 1 |
| 4 | 2.312 | 2 |
| 5 | 2.89 | 2 |
| 6 | 3.468 | 3 |
| 7 | 4.046 | 4 |
| 8 | ¨¨¨ | ¨¨¨ |

12、初次使用时应注意以下事项：

使用本产品前应先详细阅读说明书，

初次使用前请先检查以下几点：

——电源电压正常吗？

——输入脉冲符合门槛电压要求吗？

——最大计数频率设定了吗？使用频率是否超出了设定值？

13、特别注意:

用户在使用过程中如遇到自己不能处理的问题，请及时与厂家联系，计数器出现故障请寄回厂家修理，不要自行拆装，以免损坏计数器。

# Text boxes

指示状态

编程状态

P

预置数P

COR

修正

PSC

预置比例值