TH710A电子通电计时器使用说明书

采用：现代微处理器技术

先进的SMT生产工艺

具有：6位数码管（LED）显示

优异的抗干扰性能

无需电池，存储数据保持十年。

青 岛 海 泰 自 动 化 仪 表 有 限 公 司

地址：青岛市崂山区株洲路190号

邮编：266101

电话：（0532）888706060  84873666  84882760

传真：（0532）84891445

网址：www.qd-hitech.com

邮箱：hitech@hitechqd.com

1、概述

TH710A电子通电计时器是我公司针对中国市场最新研制的计时器（以下简称计时器），它采用高度集成化的贴片元件，占用空间小，却能提供多种功能，可以满足各种特殊的使用要求。

六位数码管（LED）显示，清晰度高，易辨识，不易受温度及光线的影响，可以广泛应用于包装、印刷、纺织、机械等行业。

2、技术参数

显示				7段红色LED显示

位数				6位

字高				7毫米

电源电压			12-24伏直流

功耗				Imax=120毫安

数据保存			约10年

门槛电压			高电平≥8伏   低电平≤2伏

触发沿		  正沿

计时范围      0-00～999999-59-59 ；即从0到999999小时59分59秒

工作温度			-10℃——+50℃

存储温度			-20℃——+70℃

3. 接线图：

接线脚30： +12～24VDC   （电源+）

接线脚31:  查看计时      (查看计时器的整时数)

接线脚32:  0V           （电源-）

接线脚 0：  电清零       （清除计时）

接线脚 1：  NC           （空）

4 安装尺寸图：

55. 使用：

5.1电清零（清除计时）：

当计时器接线脚 0施加脉冲 信号，计时器将清除现有的计时数，显示器显示“0-00”。

|  |  | 0 | - | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 显示方式：

该计时器计时范围较长，所以采用分段显示所记录的时间值。举例：现已计时到123456小时35分49秒。

5.2.1整时显示：

显示器显示

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.1混合显示：

显示器显示

| 6 | 3 | 5 | - | 4 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3 手动切换显示方式：

当先显示为混合显示

| 6 | 3 | 5 | - | 4 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

按动显示器下的“显示切换键”后显示器切换的整时显示：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此时；再按键将返回到“混合显示”，若无按键15秒后自动返回到“混合显示”

5.4 自动切换显示方式：

在计时器的接线脚 31施加脉冲 信号，计时器将切换显示方式（由混合显示切换到整时显示或由整时显示切换到混合显示）

6、初次使用时应注意以下事项：

使用本产品前应先详细阅读说明书，

初次使用前请先检查以下几点：

——电源电压正常吗？

——输入脉冲符合门槛电压要求吗？

7、特别注意

用户在使用过程中如遇到自己不能处理的问题，请及时与厂家联系，计时器出现故障请寄回厂家修理，不要自行拆装，以免损坏计时器或发生

危险。